BAB V

# PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Setelah menyelesaikan Proyek Tugas Akhir ini, mulai dari tahap pengembangan Ide, Perancangan Perangkat Keras, Perancangan Perangkat Lunak sampai kepada tahap pengujian Akhir terhadap Rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

- Password pertama “ 8 4 0 1 “ ini adalah memori sementara yang di inisialisasikan. Karna dalam alat tidak terdapat EEPROM sehingga password hanya diletakan kememori sementara sehingga pada saat Catu Daya dimatikan memori ini hilang, tapi jika Catu Daya tidak dimatikan password ini dapat diubah-ubah.

- Pada saat laci tertutup program akan selalu melihat laci yang tertutup sehingga bila ada sesuatu hal yang membuka Pintu Laci kecuali password yang benar dan Crack detik berikutnya pintu laci akan ditutup kembali.

- Adanya Otomatis Pintu Menutup pada saat laci membuka dari waktu yang ditentukan.

- Adanya Display Jam Bunyi pada saat Keypad ditekan, Settingan, Setting Otomatis tutup

## 5.2. SARAN

Alat ini masih terdapat kekurangan baik secara perangkat keras maupun perangkat lunak, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- Dari segi putaran motor perlu dikuatkan dengan roda yang lebih besar lagi, sehingga poros dari motor stepper tidak langsung dihubungkan dengan Rel laci yang berada dibawah laci,akan tetapi diumpankan ke roda yang lebih besar. Dengan demikian tenaga yang dihasilkan roda besar mampu mengerakkan pintu laci.

- system mikrokontroller ini harus dilengkapi dengan Sherenoit yang harus dipasamg sedemikian rupa, persis dibawah pintu laci. Hal ini untuk menghindari supaya pintu tidak dibuka paksa.